Załącznik nr 4

SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa „Domu Zemełki” w Koninie,w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie, w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A220/1553.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”, w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Zakres przebudowy istniejącego budynku:

-	rozbiórka istniejącego kompleksu garaży,

-	wymiana więźby dachowej na nową - w tej samej technologii i kształcie co oryginalna,

-	wymiana pokrycia dachu na nowe wraz z opierzeniami,

-	remont kominów, odtworzenie na dachu dwóch kominów,

-	adaptacja strychu na cele użytkowe,

-	wyburzenia i przebicia w ścianach istniejących, wykonanie nowych ścian, połączenie osobnych części piwnic,

-	nowa stolarka okienna dachowa i w piwnicy, remont pozostałej stolarki okiennej,

-	nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,

-	nowe podłogi i posadzki, nowe wykończenie ścian i sufitów,

-	renowacja istniejącej klatki schodowej,

-	likwidacja dwóch zejść do piwnic w południowej fasadzie,

-	likwidacja istniejącej fosy od podwórza, placu i ulicy,

-	izolacja przeciwwodna i termiczna piwnic,

-	remont schodów zewnętrznych,

-	remont elewacji: wymiana tynków, instalacji odgromowej, rynnowej,

-	nowe instalacje wewnętrzne: sanitarne (wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia, wody użytkowej, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej); elektryczne (zasilania elektroenergetycznego, oświetleniowa, siły i gniazd wtykowych); niskoprądowe (teleinformatyczna, sygnalizacji pożaru, sterowania oddymianiem, sygnalizacji włamania i napadu, nadzoru telewizyjnego, przyzywowa, pętli indukcyjnych dla niedosłyszących, antenowa RTV).

- Zakres rozbudowy:

-	dobudowa dwukondygnacyjnego pawilonu - oficyny wraz z łącznikiem (klatką schodową oraz dźwigiem osobowym) do istniejącego budynku,

-	wyposażenie pawilonu w instalacje wewnętrzne - jak w budynku istniejącym (bez niskoprądowej - nadzoru telewizyjnego, a z nagłośnieniem).

Niniejsze zamówienie nie obejmuje wyposażenia i robót instalacyjnych w węźle cieplnym. Powyższy zakres zrealizuje przyszły użytkownik - właściciel węzła - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin.

Obiekt w technologii tradycyjnej z monolitycznymi żelbetowymi stropami, schodami, trzonem dźwigu osobowego oraz murowanymi ścianami z rdzeniami żelbetowymi. Elewacja - system BSO na izolacji z wełny mineralnej.

Przekrycie pawilonu i łącznika konstrukcją stalową, pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

Posadowienie obiektu na ławach, stopach oraz płytach fundamentowych.

- Zakres zagospodarowania terenu działki:

-	nowa nawierzchnia utwardzona podwórza,

-	wykonanie terenu zielonego,

-	nowa wiata śmietnikowa,

-	oświetlenie zewnętrzne,

-	wykonanie nowego i remont istniejącego ogrodzenia z wymianą furtki i bramy wjazdowej.

- Zakres robót instalacyjnych zewnętrznych:

-	przebudowa kanalizacji deszczowej,

-	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

-	budowa przyłącza wodociągowego.

- Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy:

-	części istniejącej - 405,90 m2

-	części dobudowywanej - 293,10 m2

-	łączna powierzchnia zabudowy - 699,00 m2

Powierzchnia użytkowa:

-	części istniejącej - 977,70 m2

-	części dobudowywanej - 482,50 m2

-	łączna powierzchnia użytkowa - 1 460,20 m2

Kubatura:

-	części istniejącej - 5 694,40 m3

-	części dobudowywanej - 2 552,70 m3

-	kubatura łącznie - 8 247,10 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych:

-	w części istniejącej - 4 (piwnica, parter, piętro, poddasze),

-	w części dobudowywanej - 2 (parter, poddasze).

- Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej:

  - projekt budowlany,

  - projekty wykonawcze:

- architektura,

- konstrukcje,

- instalacje sanitarne,

- instalacje elektroenergetyczne (silno i niskoprądowe),

  - projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,

  - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

  - opinię geotechniczną,

  - przedmiary robót,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dostęp do pełnej dokumentacji projektowej znajduje się na stronie : www.konin.pl/bip, 
https://bip.konin.eu/index.php?d=przetarg2_opis_uniaponizej&id_przetarg=630

- Zamawiający posiada następujące decyzje i pozwolenia:

- Decyzja Prezydenta Miasta Konina nr 178 (UA.6740.140.2017) z dnia 10.08.2017 r. pozwolenie na rozbudowę i przebudowę Domu Zemełki oraz rozbiórkę budynków garaży.

- Pozwolenie nr 5/2020/A z dnia 09.01.2020 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z decyzją nr 29/2020/A z dnia 16.07.2020 r. zmieniającą ww. pozwolenie. (Pozwolenie nr 5/2020/A wydano w związku z wygaśnięciem pozwolenie nr 54/A/2017 z dnia 23 maja 2017 r. - znajdującego się   w projekcie budowlanym.)

- Pozwolenie nr 2/2020/C z dnia 02.01.2020 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (w trakcie robót ziemnych). Przedmiotowe pozwolenie wydano w związku z wygaśnięciem terminu ważności pierwotnego pozwolenia nr 92/C/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Przekazuje się wersję elektroniczną i papierową ww. decyzji i pozwoleń.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 17 grudnia 2021 r.