Działając zgodnie z art. 5. i art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) jak też zezwoleniem na prowadzenie działalności, Spółka przedstawia „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2016 -2021”

Opracowany „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. jest zgodny z:

- kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) ustaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) ustaleniami zezwolenia  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
          i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stosownie do regulacji art. 21  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wieloletni plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowane zadania inwestycyjne :

- inwestycje rozwojowe – budowę nowych urządzeń wodociągach i urządzeń kanalizacyjnych,

- inwestycje odtworzeniowe – utrzymujące na stałym poziomie zdolności eksploatacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń,

- inwestycje modernizacyjne – unowocześnienie istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez polepszenie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na:

- utrzymanie zdolności produkcyjnej i pewne działanie obiektów na właściwym poziomie,

- spełnienie wymogów  norm prawa i dyrektyw Unii Europejskiej,

- pozyskanie nowych odbiorców usług,

- ograniczenie awaryjności w zbiorczych systemach wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do planu kierowano się ogólnymi zasadami obowiązującymi w Spółce, a w szczególności: zasadą celowości, opłacalności, prawnych możliwości realizacji, uzyskania maksymalnej efektywności przedsięwzięć oraz utrzymania stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na możliwie najwyższym poziomie, odpowiadającym założonemu wskaźnikowi gotowości technicznej, dla całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Spółki.

I. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie  prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stwarza warunki, poprzez realizację zadań inwestycyjnych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków  na terenie miasta Konina.

Planujemy rozszerzyć działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych .

W ramach tej działalności świadczyć będziemy usługi na rzecz użytkowników/właścicieli nieruchomości, niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji, wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych.

W okresie ostatnich trzech lat Przedsiębiorstwo wybudowało 10,0 km przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości Odbiorców w ramach środków zabezpieczonych przez Miasto Konin. Planujemy  utrzymanie świadczenia usług 
w zakresie podłączanie nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W ramach  planu inwestycji własnych Spółka  buduje wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej na odcinkach pasa drogowego.

Stan techniczny systemu wodno - ściekowego Miasta Konina wymaga podjęcia zdecydowanych działań dla zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania. Oceniając mankamenty systemu oraz jego potrzeby rozwojowe w najbliższych latach  w zakresie rozbudowy  i modernizacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego koniecznym jest podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych w trosce o zrównoważony rozwój infrastruktury wod-kan na terenie miasta Konina:

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin – Kurów :

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - technologia

# Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania wody wynosi 19 344 m3 /d. Pracuje ona na bazie ujęcia wody Konin - Kurów o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 
Qc  =  806  m3 /h. Obiekt oddany został do  eksploatacji w 1990 roku. Układ uzdatniania opiera się o klasyczne procesy oczyszczania wody podziemnej – napowietrzanie i filtrację. Z uwagi na stopniowe zużycie techniczne poszczególnych elementów układu technologicznego jak i postępujący rozwój techniczny w branży uzdatniania wody, a także systematyczny rozwój w zakresie automatyzacji oraz kontroli procesów, Spółka  podjęła  działania związane z przeanalizowaniem celowości oraz kierunków modernizacji SUW, których wynikiem jest  opracowanie, w 2014 roku wariantowej Koncepcji  - modernizacji SUW Konin- branża technologiczna.

- Modernizacja pompowni II stopnia SUW Konin

# W związku z dużym spadkiem zapotrzebowania na wodę w ostatnich latach, w szczególności w godzinach nocnych, aktualnie zamontowane pompy  maja parametry niedostosowane do warunków rozbioru. Sprawności zespołów pompowych są niskie. Efektywność energetyczna pompowni  określona w opracowaniu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej , podczas auditu energetycznego w 2008 roku, jako sprawność procesu pompowania wynosiła wówczas η c ≤ 0,55. Od 2008 roku rozbiór wody w mieście zmalał jeszcze ok.20 – 30 %.

# W roku bieżącym opracowano  dokumentację techniczno- kosztorysową na modernizację pompowni II stopnia na Stacji Wodociągowej Konin – Kurów, która między innymi zakłada :

- wymianę pomp, dobranych do aktualnych i docelowych warunków rozbioru wody 
wraz ze sterowaniem.

- wymianę armatury na rurociągach ssawnej i tłocznej,

- wykonanie instalacji zabezpieczającej przed skutkami uderzeń hydraulicznych.

2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na osiedlach:

# Wilków – uzbrojenie w sieci wod - kan uruchomionych terenów Wilków –Południe,

# ul. Gruntowej, ul. Wierzbowej.

# Łężyn – uzbrojenie w sieci wod - kan ul. Wojciechowo, Warmińskiej i ul. Krańcowej.

# Grójec , Laskówiec- uzbrojenie w sieci wod-kan ul. Laskówieckiej, Grójeckiej  oraz rejonu ulicy Ignacego Domeyki.

# Osada – uzbrojenie w kanalizację sanitarną w ul. Osada.

# Niesłusz- uzbrojenie w sieci wod - kan  uruchomionych terenów budownictwa jednorodzinnego  rejon ulicy Gajowej, Witkiewicza, Matejki i Malczewskiego.

# Przydziałki – uzbrojenie w kanalizację sanitarną  istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz usług.

# Zrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych pozwoli Przedsiębiorstwu świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej, usług oraz stworzy możliwości dla uruchomienia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i przemysł.

3.Budowa regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych 
   z ciągiem fermentacji z odzyskiem biogazu z produkcją energii cieplnej 
   i elektrycznej.

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg, polegająca na budowie wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych wraz z instalacjami towarzyszącymi, instalacja biogazu z kogeneratorami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie instalacji do granulatu na bazie ustabilizowanych osadów ściekowych. Przewiduje się wykorzystanie granulatu w kierunku ulepszacza gleby bądź nawozu. Niezależnie od powyższego zostanie utrzymany  obecny kierunek stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w procesie R10.

4. Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez
    wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z OZE.

Wzrastające zużycie energii elektrycznej w obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych 
( o ponad 15 % w porównaniu z  rokiem 2014) oraz koszty  wytworzenia i dystrybucji energii to bardzo ważny element w procesie kształtowania ceny wody i ścieków. Powoduje to konieczność ograniczania kosztów  energii elektrycznej i cieplnej poprzez realizację  zadań inwestycyjnych takich jak :termomodernizacja obiektów  oraz wykorzystanie źródeł  OZE ( pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne).

5 Inteligentny system zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki.

Przedsiębiorstwo wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania oraz system zdalnego odczytu wskazań   wodomierzy jako I etap systemu zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki. Usprawniło to między innymi proces zarządzania w obszarze bilingowym Spółki. Zrealizowanie zadania pozwoli na zarządzanie  infrastrukturą 
wod-kan  poprzez wdrożenie np. systemu GIS oraz jej monitoring.

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Odbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania

ciągłości dostawy wody oraz strat wody na akceptowalnym technicznie poziomie.

Uszczelnienie sieci kanalizacyjnych w celu ochrony środowiska przed przenikaniem

ścieków do gruntu a tym samym ochrona zasobów i czystości wód podziemnych

i powierzchniowych.

- Odbudowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta – metodą bezwykopową

- Odbudowa magistrali wodociągowej Ø 500, Ø 600 wraz z wymianą armatury odcinającej i armatury zabezpieczającej przed uderzeniami hydraulicznymi oraz odbudowa magistrali Ø 500 na odcinku przejścia pod torami PKP Warszawa – Berlin.

Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na utrzymanie zdolności produkcyjnej
i niezawodne działanie obiektów na właściwym poziomie, spełnienie wymogów  norm prawa i dyrektyw Unii Europejskiej, pozyskanie nowych odbiorców usług, ograniczenie 
awaryjności, zwiększenie efektywności systemu, a przede wszystkim poprawi i utrzyma na satysfakcjonującym poziomie jakość świadczonych usług .